پیوست 1 : مشخصات فنی و اجرایی

مشخصات فني تجهيزات سكوبندي آزمايشگاه دانشگاه ايلام

1- ميز يك طرفه آزمايشگاهي(رويه HPL به ضخامت 6 میلیمتر و زیر سازی  MDF خام)

- عمق 75 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسكلت ساخته شده از تركيبي از پروفيل هاي فولادي  60 × 20  و 20 × 20  میلی متر به ضخامت  2 میلی متر  با پوشش  رنگ پودری الکترو استاتیکی

- رويه  از جنس HPL  با برندGentas   ترکیه و سری آزمایشگاهی G-lab  به ضخامت 6 میلیمتر و زیر سازی  MDF خام با ضخامت 16 ميليمتر

- درزبندي بين سراميك ها از جنس چسب سيليكون طوسي با ضخامت 5 ميليمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شيميايي

- قابليت تغيير و توسعه در قالب سيستم مدولار با قابليت باز و بسته شدن و جابجايي مجدد

- كابينت ها به منظور راحتي كاربران جدا از اسكلت طراحي شده و پرتابل مي باشند .

2- ميز يك طرفه آزمايشگاهي(رويه HPL به ضخامت 6 میلیمتر و زیر سازی  MDF خام)

- عمق 90 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسكلت ساخته شده از تركيبي از پروفيل هاي فولادي  60 × 20  و 20 × 20  میلی متر به ضخامت  2 میلی متر  با پوشش  رنگ پودری الکترو استاتیکی

- رويه  از جنس HPL  با برندGentas   ترکیه و سری آزمایشگاهی G-lab  به ضخامت 6 میلیمتر و زیر سازی  MDF خام با ضخامت 16 ميليمتر

- درزبندي بين سراميك ها از جنس چسب سيليكون طوسي با ضخامت 5 ميليمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شيميايي

- قابليت تغيير و توسعه در قالب سيستم مدولار با قابليت باز و بسته شدن و جابجايي مجدد

- كابينت ها به منظور راحتي كاربران جدا از اسكلت طراحي شده و پرتابل مي باشند .

3- میز یک طرفه آزمایشگاهی (رویه سرامیک ایگل 80×80 و زیرسازی MDF خام)

- عمق 90 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسکلت ساخته شده از ترکیبی از پروفیل های فولادی 60 × 20 و 20 × 20 میلی متر به ضخامت 2 میلی متر با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

- رویه: سرامیک ایگل 80×80 و زیر سازی MDF خام با ضخامت 16 میلیمتر

- درزبندی بین سرامیک ها از جنس چسب سیلیکون طوسی با ضخامت 5 میلیمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شیمیایی

- قابلیت تغییر و توسعه در قالب سیستم مدولار با قابلیت باز و بسته شدن و جابجایی مجدد

- کابینت ها به منظور راحتی کاربران جدا از اسکلت طراحی شده و پرتابل می باشند.

4- میز یک طرفه آزمایشگاهی (رویه سرامیک ایگل 80×80 و زیرسازی MDF خام)

- عمق 75 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسکلت ساخته شده از ترکیبی از پروفیل های فولادی 60 × 20 و 20 × 20 میلی متر به ضخامت 2 میلی متر با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

- رویه: سرامیک ایگل 80×80 و زیر سازی MDF خام با ضخامت 16 میلیمتر

- درزبندی بین سرامیک ها از جنس چسب سیلیکون طوسی با ضخامت 5 میلیمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شیمیایی

- قابلیت تغییر و توسعه در قالب سیستم مدولار با قابلیت باز و بسته شدن و جابجایی مجدد

- کابینت ها به منظور راحتی کاربران جدا از اسکلت طراحی شده و پرتابل می باشند.

5- میز وسط آزمایشگاهی (رویه سرامیک ایگل 80×80 و زیرسازی MDF خام)

- عمق 150 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسکلت ساخته شده از ترکیبی از پروفیل های فولادی 60 × 20 و 20 × 20 میلی متر به ضخامت 2 میلی متر با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

- رویه: سرامیک ایگل 80×80 و زیر سازی MDF خام با ضخامت 16 میلیمتر

- درزبندی بین سرامیک ها از جنس چسب سیلیکون طوسی با ضخامت 5 میلیمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شیمیایی

- قابلیت تغییر و توسعه در قالب سیستم مدولار با قابلیت باز و بسته شدن و جابجایی مجدد

- کابینت ها به منظور راحتی کاربران جدا از اسکلت طراحی شده و پرتابل می باشند.

6- ميز وسط آزمايشگاهي )رويه سراميك  System ceram   آلمان به ضخامت 30 ميلميتر و بدون زيرسازي  (یا keraplan ایتالیا

- عمق 150 سانتيمتر و ارتفاع 90 سانتيمتر

- اسكلت ساخته شده از تركيبي از پروفيل هاي فولادي 60 × 20  و 20 × 20  میلی متر به ضخامت  2 میلی متر  با پوشش  رنگ پودری الکترو استاتیکی

- رويه:  سراميك   System ceram   آلمان  به ضخامت 30 ميليمتر ( کراپلن با ضخامت 2/3 میلیمتر)

- درزبندي بين سراميك ها از جنس چسب سيليكون طوسي با ضخامت 5 ميليمتر ، با مقاومت بالا در برابر آب، رطوبت و عوامل شيميايي

- قابليت تغيير و توسعه در قالب سيستم مدولار با قابليت باز و بسته شدن و جابجايي مجدد

- كابينت ها به منظور راحتي كاربران جدا از اسكلت طراحي شده و پرتابل مي باشند

7- شلف فلزی میز وسط :

- بدنه و پايه ها از جنس ورق هاي فولادي به ضخامت يك ميليمتر با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

-  داراي دو طبقه

- مجهز به ميله هاي محافظ و نگهدارنده به منظور جلوگيري از سقوط وسايل از روي شلف

- لوله كشي گاز، هوا خلا از جنس مسي فشار قوي به قطر 12 ميليمتري  و ضخامت 9/0 ميليمتر  ( تيپ K  شركت صنايع مس شهيد باهنر) با اتصالات جوشي ، جوشكاري مي گردد.

8- كابينت زميني با عرض 45 سانتي متر

- عرض 45 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

- بدنه از جنس MDF   روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر

- داراي يك درب و يك طبقه متحرك با قابليت تغيير ارتفاع

- درب كابينت از جنس MDF  با ضخامت 16 ميلي متر با روكش HPL

- لبه قطعات داراي نوار PVC  ضخامت 2 ميلي متر

-  مجهز به لولاي ترمزدار

-  متحرك و چرخدار (پرتابل )

-  داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

9- كابينت زميني با عرض 45 سانتي متر

- عرض 45 سانتیمتر، ارتفاع 81 سانتیمتر و عمق 47 سانتیمتر

- بدنه از جنس MDF روکش ملامینه سفید برفی با ضخامت 16 میلیمتر

- دارای یک درب و یک کشو و یک طبقه متحرک با قابلیت تغییر ارتفاع

- درب کابینت و کشو از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر با روکش فرمیکا سفید

- کشو بدنه فلزی

- لبه قطعات دارای نوار PVC با ضخامت 2 میلی متر

- مجهز به لولای ترمزدار

- متحرک و چرخدار (پرتابل)

- دارای فریم فولادی تحتانی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

10- كابينت زميني با عرض 45 سانتي متر

- عرض 45 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

- بدنه از جنس MDF   روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر

- داراي سه کشو

- دارای کشو بدنه فلزی با قابلیت تنظیم درب کشو

- درب کشو از جنس MDF  با ضخامت 16 ميلي متر با روكش HPL

- لبه قطعات داراي نوار PVC  ضخامت 2 ميلي متر

-  متحرك و چرخدار (پرتابل )

-  داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

11- كابينت زميني با عرض 60 سانتي متر

- عرض 60 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر MDF - بدنه از جنس

- داراي يك درب و يك طبقه متحرك با قابليت تغيير ارتفاع

با ضخامت 16 ميلي متر با روكش فرميكا سفيد MDF - درب كابينت از جنس

با ضخامت 2 ميلي متر PVC - لبه قطعات داراي نوار

- مجهز به لولاي ترمزدار

- متحرك و چرخدار (پرتابل)

- داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

12- كابينت زميني با عرض 90 سانتي متر

- عرض 90 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

- بدنه از جنس MDF   با ضخامت 16 ميليمتر روكش ملامينه سفيد برفي

- داراي 2 درب و يك طبقه متحرك با قابليت تغيير ارتفاع

- درب كابينت از جنس MDF  با ضخامت 16 ميلي متر با روكش HPL

- لبه قطعات داراي نوار PVC  ضخامت 2 ميلي متر

-  مجهز به لولاي ترمزدار

-   دارای دستگيره و قفل سوئيچي

- متحرك و چرخدار (پرتابل )

-  داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

13- كابينت زميني با عرض 130 سانتي متر

- عرض 130 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر MDF - بدنه از جنس

- داراي 3 درب

با ضخامت 16 ميلي متر با روكش فرميكا سفيد MDF - درب كابينت از جنس

- داراي دستگيره

با ضخامت 2 ميلي متر PVC - لبه قطعات داراي نوار

- مجهز به لولاي ترمزدار

- داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

14- كابينت زميني زير سينكي با عرض 130 سانتي متر

- عرض 130 سانتيمتر، ارتفاع 81 سانتيمتر و عمق 47 سانتيمتر

روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر MDF - بدنه از جنس

- داراي 2 درب

با ضخامت 16 ميلي متر با روكش فرميكا سفيد MDF - درب كابينت از جنس

- داراي دستگيره

با ضخامت 2 ميلي متر PVC - لبه قطعات داراي نوار

- مجهز به لولاي ترمزدار

- داراي فريم فولادي تحتاني با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك

15- كابينت ديواري با عرض 90 سانتي متر

- عرض 90 سانتيمتر، ارتفاع 60 سانتيمتر

روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر MDF - بدنه از جنس

- داراي دو درب و يك طبقه متحرك با قابليت تغيير ارتفاع

16 ميلي متر با روكش فرميكا سفيد MDF - درب كابينت از جنس شيشه با قاب از جنس

با ضخامت 2 ميلي متر PVC - لبه قطعات داراي نوار

- مجهز به لولاي ترمزدار

- داراي دستگيره

16- يوينت آزمايشگاهي

-  عرض90  سانتيمتر، عمق 35 سانتيمتر و ارتفاع 180 سانتميتر

-  داراي 2 درب

-  داراي 4 طبقه از جنس MDF

-  درب كابينت از جنس  MDF با ضخامت 16 ميلي متر با روكش HPL

-  بدنه از جنس MDF روكش ملامينه سفيد برفي با ضخامت 16 ميليمتر

- لبه قطعات داراي نوار  PVC با ضخامت 2 ميلي متر

17- هود شيميايي :

- ابعاد خارجي: عرض 150 ، عمق 85 و ارتفاع 240 سانتيمتر

- ابعاد محفظه داخلي: عرض 120 ، عمق 80 و ارتفاع 132 (cm 1 ±)  سانتيمتر

- اسكلت ساخته شده از پروفيل هاي فولادي 20 × 20  و 40 × 20   ميلي متر به ضخامت 2 ميلي متر با پوشش رنگ پودري الكترواستاتیک

-  كابين داخلي تماما از جنس HPL با برند Gentas  تركيه و سري آزمايشگاهيG-lab (به ضخامت 6 ميليمتر)

- بدنه خارجي هود از جنس MDF روكش HPL با ضخامت 2 ميليمتر

-  داراي كابينت زيرين هود MDF روكش HPL

رويه:  سراميك  خارجي 80× 80  زير سازي MDF خام با ضخامت 16 ميليمتر

-  مجهز به سيستم الكترونيكي هشدار وضعيت نامناسب درب و شرايط نامناسب برق هود

-  داراي دستگيره و لبه مخصوص ( Airfoil ) از جنس ورق فولادي با رنگ پودري الكترو استاتيك

- پنجره از جنس شيشه لمينيت دوتكه مجهز به قاب فلزي داراي حركت عمودي و افقي كشويي ( همزمان)

- مجهز به سيستم كنترل و حفاظت موتوري(فن سانتريفيوژ و سيستم روشنايي هود)

- مجهز به سيستم روشنايي با لامپ كم مصرف فلورسنت

- مجهز به يك عدد كاپ سينك 30 × 15  سانتيمتري سراميكي System Ceram آلمان

- مجهز به 2 عدد پريز برق تكفاز اروپايي

-  مجهز به شير آلات آب و گاز با برند FAR ايتاليا یا  TOF ا یتالیا

-  مجهز به فن سانتريفيوژ ضد اسيد اروپايي هود هاي شيميايي:

- 280 دور

- سه فاز

- 37/0 كيلو وات سه فاز

- هوزينگ و پروانه تماماً ساخت اروپا و از جنس پليمري و مقاوم در برابر عوامل خورنده اسيدي و شيميايي

- ساخت كمپانيMaico Italia (Dynair) ایتالیا.

- لوله كشي آب و سيستم فاضلاب از جنس پلي اتيلن ضد اسيد 63 ميليمتري  با اتصالات جوشي. ضمناً سيستم فاضلاب كشي در كف اتاقها بر عهده كارفرما مي باشد.

- تيغه بندي فضاهاي خالي تا قفسه ديواري و طرفهاي جانبي ميز از جنس M.D.F با  روكش فرمیکا یا hpl